КМ-25 Т /трансформер/

info@km25.ru

В серии  КМ-25, модель ТРАНСФОРМЕР , обладает  рядом особенностей   конструкции,  которые  позволяют    быть   вне  конкуренции   по  сочетанию   скорости  и комфорта среди  судов данного класса .        Применение систем изменения  геометрии днища и системы активной защиты от ударов о волны, в режиме глиссирования ,обеспечивают необходимые условия безопасности при   скорости 100 км/час и выше .

КМ-25Т многофункционален :  турист, спасатель, охотник .                                                    В холодную погоду в нем можно ночевать на рыбалке так как предусмотрена установка системы отопления с котлом работающим на твердом и жидком топливе, газовая плита, а также душ, туалет. В  летний зной убирающаяся  крыша  салона  защитит  вас  от  солнца или  позволит  загорать.

Район плавания – реки, внутренние водоемы. Ограничение по глиссированию, высота волны  0,7 метра, максимальная

высота  1,3 метра.

По желанию заказчика устанавливаем дополнительное оборудование,

навигационные приборы, системы непотопляемости ,  двигатели  подруливания .

Дополнительную информацию можно найти на сайте:

http://www.km25.ru

e-mail: info@km25.ru

# Text boxes

Многоцелевой  скоростной  катер   с  изменяемой     геометрией  днища

Количество  посадочных  мест

Всего                                        12

В  салоне                                  4

Мощность  силовой  установки    л.c.

cтационарная                               500

подвесные двигатели     250 ,  2 х 250

Генератор  собственных  нужд    квт

2,5

Количество  плит                             6

Работа   плит                     совмещенная

Установка  плит                 независимая

Материал  корпуса                алюминий,

сталь

Катер  оборудован  активной  системой  защиты  от  ударов  о  волы  в  режиме  глиссирования,  туалетом.

По желанию  заказчика  предусмотрена  установка  системы  отопления  с  котлом ,  газовой  плиты,  холодильника,  душа,  а также  навигационных  приборов,  приборов  непотопляемости,  двигателей  подруливания.

Длина                       м                 8,9

Ширина                     м                 2,6

Высота  борта            м                 1,5

Осадка                      м                0,45

Водоизмещение         т                 2,6

Запас  топлива            т           0,5-1,2

Скорость              км/час          60-117